Inwestor:

Obiekt:

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elementów parku przy Osiedlu Oświecenia w  Poznaniu.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Wizja terenu.

- STAN ISTNIEJĄCY.

  - Przy istniejących placach zabaw usytuowane są siedziska zamontowane na murkach z cegły klinkierowej. Część tych ławek została zniszczona, a pozostałe są uszkodzone lub zniszczone. Uszkodzone zostały elementy połączenia desek z murkiem. Analogiczna sytuacja występuje przy boisku sportowym. Wyrwana została większość siedzisk.

  - Na jednym z placów zabaw usytuowana jest huśtawka z siedziskami bez oparć, dla dzieci starszych.

  - Na terenie całego parku alejki wykonane z kostki brukowej uległy miejscowym odkształceniom. Deformacji uległa nawierzchnia z kostki brukowej i obrzeża.

- STAN PROJEKTOWANY.

  - W związku z tym, że deski siedzisk są w wielu przypadkach zniszczone lub ich nie ma, projekt, swoim zakresem, określonym przez Inwestora, przewiduje wykonanie nowych siedzisk, które będą odpowiednio zamocowane do istniejących murków. Ławki należy wykonać z desek grubości 32 mm, z twardego drewna, o wymiarach 2x110x14 cm, zaimpregnowanego i malowanego dwukrotnie farbą. W przypadku ławek przy placach zabaw, osadzone są na klockach drewnianych osadzonych w przerwach, między cegłami murka, a w przypadku siedzisk przy boisku, bezpośrednio na murku. W związku z tym, że murki są wykonane z cegły klinkierowej, która ma nienajlepszą wytrzymałość, nie zastosujemy kołków rozporowych, lecz zamontujemy siedziska przy użyciu kotew chemicznych. Kotwa chemiczna wypełnia szczelnie wszelkie nierówności, zagłębienia i zarysowania istniejące między łączonymi materiałami, a następnie zastyga i zostawia bardzo trwałe połączenie. Inną właściwością, bardzo przez nas pożądaną, jest to, że podczas połączeń kotwami chemicznymi jest brak tworzenia naprężeń w podłożu. W odróżnieniu od kotew mechanicznych czy zwykłych kołków, nie następuje tu rozpieranie się tulei czy kołka w otworze, co powoduje naprężenia i osłabienie podłoża, szczególnie przy krawędziach. Kotwa chemiczna po zaaplikowaniu do otworu dokładnie go wypełnia i trwale skleja elementy, tworząc nieusuwalny klin. Można więc takie łączenia stosować bezpiecznie także blisko krawędzi.

Przy wierceniu otworów pod kotwę nie należy stosować udaru.

Do zamocowania jednego klocka stosujemy dwie kotwy, a każdą deskę mocujemy czterema wkrętami. Łby wkrętów nie mogą wystawać ponad płaszczyznę siedziska.

  - Przy huśtawce planujemy wymienić jedno siedzisko bez oparcia na siedzisko kubełkowe tzw koszyczek

.

  - Alejki z kostki brukowej, w miejscach najbardziej zniszczonych zostaną rozebrane, a następnie, po uzupełnieniu podbudowy, ułożone na nowo.

Z uwagi na duże rozrzucenie miejsc uszkodzonych, zostaną one określone w trakcie robót, przez przedstawiciela Zamawiającego. Ostateczna powierzchnia remontowanej nawierzchni jest określona w przedmiarze robót i nie może być przekroczona.

  - Piasek na placach zabaw zostanie usunięty i wymieniony na czysty.

Poznań, sierpień 2020 r.                                                             Opracował:

mgr inż. Krzysztof Stepczyński

# Text boxes

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska 3

60-194 Poznań

Remont placów zabaw i alejek w parku przy Osiedlu Oświecenia w Poznaniu